## Slide 1: GROEN GROND & INFRA
Veilig werken met
gewasbeschermingsmiddelen
Bescherm Bewust!

## Slide 2: AKKERBOUW
Veilig werken met
gewasbeschermingsmiddelen
Bescherm Bewust!

## Slide 3: GLASTUINBOUW
Veilig werken met
gewasbeschermingsmiddelen
Bescherm Bewust!

## Slide 4: OPEN TEELTEN
Veilig werken met
gewasbeschermingsmiddelen
Bescherm Bewust!

## Slide 5: Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren
  Onderdeel van Colland
  Kennisinstituut, gericht op preventie van ongevallen/ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid
  Verankering in landbouw-cao’s

## Slide 6: Inhoud
Beheersen van risico’s
  veiligheid
  gezondheid
Gewasbescherming
  bronaanpak
  persoonlijke beschermingsmiddelen
Voorlichting voor medewerkers
  risico’s
  herbetreding en re-entry
  kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 7: QUIZ Gevarensymbolen

## Slide 8: QUIZ Gevarensymbolen
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

## Slide 9: QUIZ Gevarensymbolen

## Slide 10: QUIZ Gevarensymbolen
Irriterend, schadelijk, sensibiliserend

## Slide 11: QUIZ Gevarensymbolen

## Slide 12: QUIZ Gevarensymbolen
Giftig

## Slide 14: Bronaanpak
Plaag te voorkomen?
Aankoop
  schadelijkheid
  poeder of vloeistof
  hoeveelheid
Opslag
  ordelijk
  schoon
Gebruik
Techniek bij toepassing
Bescherming van jezelf (PBM)

## Slide 15: Opname in het lichaam

## Slide 16: Opname via ademhaling
Contact met middel:
Direct:
  geconcentreerd middel, granulaat en spuitvloeistof

## Slide 17: Opname via de huid
Contact met middel:
Direct:
  geconcentreerd middel
  verdund met water
Indirect:
  alles waar middel op terechtgekomen is
  binnenkant handschoenen e.d.
  gewas (residu)

## Slide 18: H- en P- zinnen
Hazard/Precaution
Overzicht
Let op: ook biologische gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen H- en P zinnen hebben.

## Slide 19: Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Huid:
  handschoenen
  overall met capuchon
  laarzen
Luchtwegen en ogen:
  volgelaatsmasker

## Slide 20: Handschoenen (PBM)
Neopreen of nitrilrubber
Handschoenen met lange schacht
In de mouwen van de overall

## Slide 21: Handschoenen (PBM)

## Slide 22: Handschoenen
Altijd direct na gebruik wassen met water en zeep
Schone handschoenen:
geen blootstelling via binnenzijde
worden beter gedragen

## Slide 23: Handschoenen (PBM)
Controleren en tijdig vervangen
Drogen verlengt de levensduur.

## Slide 24: Overall met capuchon (PBM)
Spuitoverall
Flexothane
Microgard

## Slide 25: Overall met capuchon (PBM)
Hoofdhuid niet beschermd

## Slide 26: Overall
Altijd direct na gebruik wassen
Schone overall:
geen blootstelling via binnenzijde
wordt beter gedragen

## Slide 27: Laarzen (PBM)
Waterdichte laarzen van neopreen of nitrilrubber
Bestand tegen chemicaliën (S5)
Overallpijpen over de laarzen

## Slide 28: Luchtwegen (PBM)
Volgelaatsmasker met actief koolfilter
volgelaat
volgelaat met aanblaasunit
Bij baard of stoppels van 2 dagen sluit masker onvoldoende aan.

## Slide 29: Meest gangbaar: A2P3
Datum van ingebruikname op filter
Gebruiksuren: 8 binnen 1 maand
Luchtdicht bewaren

## Slide 30: Andere type filters

## Slide 31: Controle volgelaatsmasker
Voor gebruik:
inlaatventiel controleren op vervuiling en flexibiliteit
hetzelfde voor het uitlaatventiel

## Slide 32: Inlaatventiel

## Slide 33: Uitlaatventiel

## Slide 34: Reiniging /controle volgelaatsmasker
Direct na gebruik:
filter(s) eraf en luchtdicht opbergen
masker afspoelen met lauw water/zeep en naspoelen
inlaatventiel controleren op vervuiling en flexibiliteit
hetzelfde voor het uitlaatventiel
alles in orde? op een donkere droge koele plek opbergen

## Slide 35: Opslag volgelaatsmasker

## Slide 36: Opslag gewasbeschermingsmiddelen
Brandvertragende kast van minimaal 30 minuten
Ventilatie
Poeders boven, vloeibare middelen onder
Vloeibare middelen in een lekbak

## Slide 37: Opslag

## Slide 38: Klaarmaken
Lees de aanwijzingen op het etiket en volg deze op.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, spuitoverall, laarzen en een volgelaatsmasker.
Controleer regelmatig de afstelling en de onderhoudsstaat van de spuit.

## Slide 39: Oogdouche bij calamiteiten

## Slide 40: Verwerken Open Teelten/Groen, Grond & Infra
Maximale persoonlijke bescherming kan ook door het gebruik van een trekker met gesloten cabine (ramen en deuren gesloten tijdens spuitwerkzaamheden). Zorg voor tijdige vervanging van de koolstoffilters.
Gebruik bij voorkeur een cabine met een overdruksysteem in combinatie met een koolstoffilter.
Bij een cabine zonder koolstoffilter of een open trekker is het dragen van een halfgelaatsmasker vereist om te beschermen tegen de damp van de spuitnevel.

## Slide 41: CMR-stoffen
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen kankerverwekkende en/of mutagene en/of reproductietoxische eigenschappen hebben (‘CMR-stoffen’).
C: carcinogeen - kan kanker veroorzaken.
M: mutageen - kan DNA beschadigen en kan erfelijke veranderingen veroorzaken.
R: reproductietoxisch - kan nadelige invloed hebben op de vruchtbaarheid, schade veroorzaken tijdens de ontwikkeling van het ongeboren kind, bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen.

## Slide 42: CMR-stoffen
Te herkennen op het etiket/veiligheidsblad:
kan kanker veroorzaken (H350, H350i)
kan genetische schade veroorzaken (H340)
kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (H360, H360F, 360D, 360FD, 360Fd, H360Df); of kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (H361, H361f, 361d, 361fd)
kan schadelijk zijn via de borstvoeding (H362)

## Slide 43: CMR-stoffen
Bij eventueel gebruik moet altijd eerst naar alternatieven worden gezocht.
Als er aantoonbaar geen alternatief is, kunnen CMR-middelen worden toegepast.
Verplichte registratie van wie met deze middelen werkt.
Werknemers hebben recht op inzage.
Van C- en M-stoffen moeten gegevens 40 jaar worden bewaard.

## Slide 44: Voorlichting aan medewerkers
Lees het etiket en zo nodig het veiligheidsinformatieblad voor de juiste informatie.
Zorg dat werknemers weten of CMR-stoffen worden toegepast.
Bekijk mogelijke blootstelling(risico’s) bij herbetreding/re-entry.
Zorg dat werknemers niet werken in gewas dat weer nat is.
Bekijk de noodzaak van huidbescherming.
Zorg dat werknemers de instructies begrijpen (plaatjes/pictogrammen).

## Slide 45: Herbetreding en re-entry
Herbetreden
het herbetreden van perceel/ruimte na een behandeling
Re-entry
werken in het gewas na behandeling
blootstelling mogelijk, in ieder geval wachten tot het gewas droog is
niet werken in gewas dat weer nat is

## Slide 46: Herbetreding Glastuinbouw
Kijk voor termijn op het etiket.
Instructies in landstaal

## Slide 47: Herbetreding Open Teelten/Akkerbouw
Je mag niet werken in een gewas als in dezelfde ruimte of op hetzelfde perceel gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, waar direct contact mogelijk is.
Je mag pas weer in het gewas werken als het gewas is opgedroogd.
Zorg voor instructies.

## Slide 48: Re-entry
Etiket bekijken op relevante H-zinnen

## Slide 49: Re-entry
Bij werken in behandeld gewas is er mogelijk sprake van huidblootstelling aan residuen op het gewas.

## Slide 50: Re-entry
Kijk op etiket of bij gewaswerk/sorteren/ verpakken het noodzakelijk is of sprake is van 14 dagen dragen van handschoenen, lange broek en lange mouwen.
Maak zo nodig instructies.

## Slide 51: Re-entry
Houd ook rekening met:
zwangeren en medewerkers met een kinderwens H360 kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Medewerkers die borstvoeding geven H362 kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

## Slide 52: Re-entry
Houd ook rekening met:
Kinderen: leeftijd 13,14 en 15 jaar
Op het gewas mag geen stof zitten met bepaalde H-zinnen.
Na toepassing moet minimaal 14 dagen gewacht worden voordat het gewas mag worden betreden OF er is vastgesteld dat de risico-index (RI) < 0,1 (voorzorgsmaatregel Ctgb).
Bij het betreden van het gewas zijn geen persoonlijke beschermingsmiddelen voorgeschreven bij toelating Ctgb.
Jeugdigen (leeftijd 16 en 17 jaar)
Op het gewas mag geen stof zitten met bepaalde H-zinnen.

## Slide 53: Re-entry
H-zinnen waar jongeren niet aan mogen worden blootgesteld:
H300, H301, H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318,
H319, H330, H331, H332, H334, H335, H336, H340, H341,
H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373

## Slide 54: Samengevat
Bescherm jezelf.
Bescherm je collega’s.
Bescherm Bewust